Sumar 2016

UMH14080030

DRÖG

REGLUGERÐ

um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

I. KAFLI

Gildissvið, markmið, skilgreiningar, staðarval o.fl.

1. gr.

Reglugerð þessi gildir um starfsemi olíubirgðastöðva og afgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti, um rekstur geyma og annarra mannvirkja þar sem olía, lýsi, íblöndunarefni eða lífrænir leysar, sem hafa svipaða eiginleika og olía og úrgangur þessara efna er meðhöndlaður eða geymdur.

Um efni og efnablöndur fer samkvæmt efnalögum. Um vinnuvernd fer samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Um brunavarnir við meðhöndlun á framangreindum efnum fer samkvæmt lögum um brunavarnir. Um flutning á olíu á vegum er fjallað um í viðauka I.

2. gr.

Markmið reglugerðar þessarar er að tryggja að ítrustu mengunarvarna sé ávallt gætt við löndun, útskipun, geymslu, dreifingu og notkun á olíu, lýsi og líkum efnum.  Sama gildir um alla vinnslu á olíu og lýsi og við íblöndun efna í eldsneyti og við eldsneytisgerð.

Það er einnig markmið reglugerðarinnar að skýra ábyrgð dreifingaraðila og eigenda ofangreindra efna þegar mengunaróhöpp verða og tryggja að gripið verði til viðunandi aðgerða.

3. gr.

Í reglugerð þessari er merking orða og orðasambanda sem hér segir:

Afgreiðslulagnir: lagnir sem liggja frá geymi og notaðar eru til að fylla á flutningstæki eða til notanda.

Afgreiðsluplan: steypt eða malbikað svæði þar sem afgreiðsla olíu á ökutæki fer fram og yfirborð svæðisins er úr olíuheldu efni sem þolir olíur.

Afgreiðslutæki: búnaður á afgreiðsluplani til þess gerður að afgreiða olíu á farartæki.

Áfyllingarplan: svæði þar sem lestun eða losun flutningatækis fer fram og yfirborð svæðisins er úr olíuheldu efni sem þolir olíur.

Bensínstöð: afgreiðslustöð þar sem kaupendur eldsneytis koma og fá það afgreitt  beint á bifreiðar eða önnur farartæki.

Brotloki: búnaður sem staðsettur er við afgreiðslutæki og lokar á sjálfvirkan hátt fyrir rennsli frá lögn ef afgreiðslutækið verður fyrir hnjaski eða brunaálagi.

Bryggjugeymir: geymir á bryggju eða hafnarbakka þar sem olía er seld beint í báta.  Bryggjugeymir er afgreiðslustöð fyrir eldsneyti.

Dreifingaraðili: söluaðili olíu eða sérhæft fyrirtæki er annst dreifingu eldsneytis fyrir söluaðila Eftirlitsaðili: Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefnd eftir því sem við á og faggiltir skoðunaraðilar sem starfa samkvæmt reglugerð þessari með takmarkaðar heimildir í samræmi við 24. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Eldsneyti:olía og íblöndunarefni sem ætluð eru til að knýja sprengihreyfil eða til orkumyndunar.

Hafnarsvæði: svæði sem skilgreint er sem slíkt í hafnarreglugerð.

Húsageymir: geymir sem er tengdur beint inn í hús eða verksmiðju og olían er ekki nýtt fyrir farartæki.

Íblöndunarefni: etanól, metanól og önnur bæti- og litarefni sem bæta þarf eða bæta má í eldsneyti.

ÍST EN staðall: staðall sem er samþykktur af evrópskum staðlasamtökum (CEN, CENELEC eða ETSI) og staðfestur af Staðlaráði Íslands sem íslenskur staðall.

Köllunarskrá: skrá yfir aðila sem óhöpp skulu tilkynnt.

Lagnir: rör, pípur, lokar og tengistykki.

Lausageymir: geymir sem ætlaður er til notkunar á tilteknum stað í skamman tíma

Legufæri: festing sem heldur skipi kyrru á legu.

Lekaeftirlit: reglubundin athugun á því hvort leki hefur átt sér stað, t.d. lekaprófun, könnun á magni olíugufa í jarðvegi, könnun á olíumagni í grunnvatni, athugun í lekavörn eða eftirlitsbrunni eða gaumröri, vöktun í millirými tvöfaldra tanka eða birgðauppgjör (handvirk mæling eða sjálfvirk mæling).

Lekaprófun: viðurkennd prófunaraðferð til þess að leiða í ljós að olíugeymir uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til geymslu á olíu.

Lekaviðvörunarbúnaður: búnaður sem gefur til kynna leka úr geymi.

Lekavörn: olíuheldar og olíuþolnar þrær, dúkar, hólkar eða ytra byrði geyma sem varna því að olía berist út í umhverfið.

Lífrænir leysar: lífræn kolvetnissambönd sem eru í fljótandi formi við staðalaðstæður og notuð sem leysar.

Lýsi og grútur: allar tegundir feitmetis sem unnið er eða kemur úr sjávarlífverum og niðurbrotsefni þeirra.

Löndunarlagnir: lagnir að geymum sem tengjast olíuflutningaskipum.

Meðhöndlun: móttaka, löndun, útskipun, geymsla, dæling, dreifing, flutningur, íblöndun, afgreiðsla, söfnun og förgun, sem og endurnýting olíu og framleiðsla á lífdísel.

Mengunaróhapp:  þegar eiturefni eða önnur efni berast, eða kunna að berast, í umhverfið og upphreinsun eða önnur úrræði eru nauðsynleg vegna hættu á tjóni á heilsu manna, umhverfi eða eignum.

Nafnstærð skilju, NS: tala (númer) sem olíuskilju er gefið eftir gerðarprófanir og segir talan til um það hámarksgegnumstreymi (l/sek) sem olíuskiljan ræður við án þess að olíuslepping í afrennsli skiljunnar fari yfir tiltekin mörk.

Neðanjarðargeymir: geymir sem er allur undir yfirborði jarðar.

Neyslugeymir: geymir á athafna- og iðnaðarsvæði sem er ekki í tengslum við olíubirgða- eða bensínstöð en þjónar faratækjum viðkomandi fyrirtækis.

Niðurgrafinn geymir: geymir sem hefur meira en 10% af rúmmáli sínu undir yfirborði jarðar.

Ofanjarðargeymir: geymir sem hefur 10% eða minna af rúmmáli sínu undir yfirborði jarðar.

Olía: vökvakennd olíuefni í hvaða formi sem er, þar með talin hráolía, bensín, steinolía, gasolía, svartolía, smurolía, asfalt, vegaolía, jurtaolía, unnin olía svo og úrgangsolía.

Olíubirgðastöð: móttöku- og geymslustaður fyrir olíu sem dælt er í land beint úr skipi og birgðastöðvar þaðan sem olíu er dreift til annarra birgðastöðva, afgreiðslustöðva fyrir eldsneyti eða beint til notenda með olíuflutningabifreiðum.

Olíuhelt: þegar olía getur ekki lekið í jarðveg undir steinsteyptu plani.

Olíumannvirki: mannvirki, svo sem olíubirgðastöðvar, bensínstöðvar eða geymar, þar sem olía er geymd eða meðhöndluð í einhverjum mæli.

Olíuskilja: búnaður sem skilur að olíu og vatn.

Rekstraraðili: aðili sem ábyrgur er fyrir viðkomandi rekstri. Rekstraraðili getur ýmist verið eigandi eða leigutaki rekstrar eða búnaðar.

Rekstrarhandbók: upplýsingar á útprentuðu eða rafrænu formi, með tæknilegum upplýsingum um mannvirki, búnað og fyrirkomulag mengunarvarna, ásamt niðurstöðum innra eftirlits.

Rýmd: nýtanlegt rúmmál.

Tæringarvarnir: katóðuvarnir eða húð sem tærist ekki eða leysist upp í olíuefnum til að koma í veg fyrir oxun málms í lögnum og geymum.

Úttektaraðili: byggingafulltrúi eða faggiltur skoðunaraðili.

Viðurkenndir staðlar: íslenskir (ÍST), evrópskir (EN) og alþjóðlegir staðlar (ISO/IEC). Ef þeir eru ekki til má leita í aðra staðla t.d. BS, DIN, API, NS.

Þéttiprófun: viðurkennd aðferð sem leiðir það í ljós hvort lekavörn standist það álag sem hún skal uppfylla.

Þrýstiprófun: viðurkennd aðferð sem leiðir það í ljós með þrýstiálagi hvort lögn eða geymir standist það álag sem lagt er á viðkomandi lögn eða geymi.

Þrýstivaki: búnaður á þrýstilögnum sem skynjar þrýstingsfall sem orsakast af leka og stöðvar eða dregur verulega úr dælingu.

Þvottaplan: staður þar sem ökutæki eru þrifin og ekki er notaður vélrænn búnaður til þvotta.

Þvottastöð: staður þar sem ökutæki eru þrifin með vélrænum búnaði.

4. gr.

Olíumannvirki eru óheimil á brunn- og grannsvæðum vatnsverndarsvæða, sbr. ákvæði reglugerðar um varnir gegn mengun vatns. Staðsetning og umbúnaður olíumannvirkja á öðrum svæðum er njóta vatnsverndar skulu hafa fengið samþykki viðkomandi heilbrigðisnefndar og á friðlýstum svæðum samþykki Umhverfisstofnunar.

Bygging olíumannvirkja eru byggingaleyfisskyldar framkvæmdir í samræmi við ákvæði byggingareglugerðar. Um útgáfu byggingarleyfa fyrir olíumannvirki fer samkvæmt lögum nr. 160/2010 um mannvirki. Tilkynna þarf heilbrigðisnefnd um notkun neyslugeyma.  Um starfsleyfi gilda ákvæði VII. kafla reglugerðar þessarar.

Áður en staðsetning olíumannvirkja er ákveðin skal gera úttekt á mengunarhættu í samræmi við upplýsingar um lekt jarðlaga í kaflanum um grunnvatnshlot á orkuvefsjá Orkustofunar.

Undirstöður og undirlag ollíugeyma skal vera þannig hannað að lágmarksálag sé á geyminn.

Heilbrigðisnefndum er heimilt að takmarka flutning olíu og olíuúrgangs á vatnsverndarsvæðum, sbr. ákvæði reglugerðar um varnir gegn mengun vatns.

5. gr.

Vegna mengunarhættu skal svæðum þar sem olía er meðhöndluð skipt í tvo flokka:

Flokkur A : Svæði sem hafa a.m.k. einn af eftirfarandi eiginleikum:

  - Fjarsvæði vatnsverndarsvæða, sbr. ákvæði reglugerðar  um varnir gegn mengun vatns.

  - Þéttbýli, sbr. skipulagsreglugerð, nema það sé á iðnaðar- eða athafnarsvæði, þ.m.t. hafnarsvæði.

  - Berggrunnur er gljúpur, sbr, upplýsingar um lekt jarðlaga í kaflanum um grunnvatnshlot á orkuvefsjá Orkustofunar.

  - Friðlýst svæði, sbr. lög nr. 60/2013 um náttúruvernd og svæði sem njóta verndar með sérlögum, s.s. Þingvellir, Mývatn, Breiðafjörður og, Vatnajökulsþjóðgarður.

Flokkur B: Önnur svæði sem ekki falla undir flokk A eða 3. gr.

Þar sem iðnaðarsvæði falla undir lið 3 í flokki A er heilbrigðisnefnd heimilt, að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar, að gera kröfur í samræmi við flokk B.

II. KAFLI

Olíubirgðastöðvar.

6. gr.

Staðsetning olíubirgðastöðvar skal vera í samræmi við skipulag. Um útgáfu  byggingarleyfa fyrir olíubirgðastöðvar fer samkvæmt lögum nr. 160/2010 um mannvirki.  Öll mannvirki olíubirgðastöðva skulu vera samþykkt og lokaúttekt framkvæmd af hlutaðeigandi byggingareftirliti.  Teikningar af nýjum olíubirgðastöðvum og breytingar á olíumannvirkjum á eldri stöðvum skulu hafa fengið jákvæða umsögn Umhverfisstofnunar áður en leyfi til framkvæmdar eru gefin út.

Stöðvarnar skulu vera afgirtar með minnst 2 metra hárri girðingu sem hindrar aðgang óviðkomandi. Heimilt er að beita öðrum ráðstöfunum til þess að hindra aðgang óviðkomandi ef þær eru a.m.k. jafn árangursríkar að mati Umhverfisstofnunar.

Olíuflutningabifreiðar sem ekki eru í notkun skulu ávallt geymdar á olíuheldu plani innan birgðastöðvar þegar eldsneyti er á flutningsgeymum þeirra.  Akstur og geymsla annarra bifreiða en olíuflutningabifreiða og bifreiða sem notaðar eru til að þjónusta búnað stöðvarinnar er óheimill innan olíubirgðastöðva.

7. gr.

Rekstraraðilar olíubirgðastöðva þar sem lestað er í olíuflutningaskip sem flytja olíu milli hafna innanlands skulu sjá svo um að stöðvarnar hafi aðstöðu til að taka við olíublandaðri kjölfestu og annarri úrgangsolíu úr skipunum.

8. gr.

Geymar í olíubirgðastöðvum skulu merktir í samræmi við ákvæði í viðauka II.

Geymar skulu vera í lekavörn.

Rúmtak lekavarnar fyrir geyma í olíubirgðastöð skal vera sem hér segir:

- Fyrir einn geymi, að undanskildum geymum fyrir bensín, skal rúmtak lekavarnar vera meira en sem nemur 90% af rýmd geymis.  Fyrir bensíngeymi skal lekavörn rúma innihalds geymis að fullu, sbr. nánari reglur um brunavarnir.

- Ef fleiri en einn geymir er í sömu lekavörn skal rúmtak lekavarnar vera meira en sem nemur 90% af rýmd stærsta geymis í lekavörninni að viðbættri rýmd annarra geyma í hæð lekavarnar. Fyrir bensíngeyma skal lekavörn rúma innihalds geymis að fullu, sbr. nánari reglur um brunavarnir.

Engir óviðkomandi hlutir skulu vera innan lekavarnar.

9. gr.

Lekavarnir skulu vera úr steinsteypu, viðurkenndum olíuheldum dúk eða þéttum leir, samkvæmt staðli.  Ef því verður ekki við komið þá skulu sambærilegar varnir notaðar.

Hönnun lekavarnar skal miðuð við að hún þoli að standa full af vatni. Yfirborð jarðvegsgarða skal vera bundið, þannig að hvorki fjúki úr því né að yfirborðið rofni vegna vatns. Akstur yfir garða lekavarnar er óheimill nema þar sem sérstök akstursleið er mörkuð og burðarþol tryggt.

Leki lekavarnar skal vera minni en 2x10-7  m/s miðað við vökva með ámóta seigju og vatn. Lekt jarðvegsefna sem nota á í þéttilag skal mæld í samræmi við viðurkennda staðla eða með aðferðum sem Umhverfisstofnun hefur viðurkennt.

Prófa skal þjöppun og þéttleika þegar efnið er lagt í botn þróarinnar, prófunin skal framkvæmd af viðurkenndum aðila.

Lágmarksþykkt jarðvegs til þéttingar í botni þróar skal vera 15 cm. Hlífðarlag skal sett yfir þéttilagið.

10. gr.

Lagnir í olíubirgðastöðvum skulu merktir í samræmi við ákvæði í viðauka II.

Lagnir í olíubirgðastöðvum skulu alla jafna vera ofanjarðar, nema aðstæður eða efnisgerð þeirra krefjist annars. Lagnir sem lagðar eru neðanjarðar, t.d. vegna umferðar, skulu vera með þeim hætti að þær þoli það álag sem búast má við. Lagnir sem eru neðanjarðar, í jarðvegsgörðum eða neðansjávar, skulu vera tæringarvarðar.

Óheimilt er að reisa byggingar ofan á óvörðum neðanjarðarlögnum.

Allar lagnir innan lekavarnar geymis skulu vera ofanjarðar nema efnisgerð þeirra krefjist annars. Þó er heimilt að leggja lagnir í gegnum lekavarnir.

Á fremri enda löndunarlagnar við löndunartengingu, skal vera einstefnuloki. Sé löndunarleiðsla ofanjarðar í sérstakri hættu, t.d. vegna umferðar, skal vera einstefnuloki við birgðageymi.

11. gr.

Þar sem neðansjávarlögn kemur í land skal einangra hana frá rafstraumi.

Á nýjum neðansjávarlögnum úr stáli skal röntgenmynda fjórðu hverja suðu hvers suðumanns, áður en lagnir eru teknar í notkun. Standist suða ekki kröfur skal mynda þrjár næstu suður viðkomandi suðumanns í hvora átt.

Ef eldri neðansjávarlagnir eru teknar upp og ætlunin er að setja þær aftur niður geta eftirlitsaðilar krafist þess að suður verði röntgenmyndaðar, sbr. 2. mgr., enda sé ástæða til að ætla að lagnirnar uppfylli ekki ákvæði reglugerðar þessarar.

Neðansjávarlagnir skulu sjónskoðaðar a.m.k. árlega og skal rekstraraðili senda Umhverfisstofnun og hafnarstjóra afrit af skoðunarskýrslunni.

12. gr.

Þar sem bensín og önnur rokgjörn olía er geymd skal fara að kröfum í reglugerð um varnir við losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC), við geymslu á bensíni og dreifingu þess frá birgðastöðvum til bensínstöðva.

13. gr.

Óheimilt er að nota lögn úr stáli, ef efnisþykkt hennar á tilteknum stað er minni en lágmarksþykkt, sbr. eftirfarandi töflu, fyrr en eftir viðgerð eða endurnýjun:

| Innra þvermál (nafnmál) í mm. | Lágmarks efnisþykkt í mm. |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 65 | 2 |
| 80 | 2,5 |
| 100 | 2,5 |
| 150 | 3 |
| 200 | 3 |
| 250 | 3,5 |
| 300 | 3,5 |

Við mat á lögn sem hefur minni efnisþykkt en tilgreind er sem lágmarks efnisþykkt, vegna tæringar eða skemmda, skal skoða sem svarar 5% af heildarlengd hennar næst því svæði sem fellur undir lágmarksþykkt. Leiði sú skoðun í ljós að efnisþykkt lagnar sé yfir lágmarksmörkum er heimilt að nota lögn eftir viðgerð eða endurnýjun á þeim hluta sem ekki uppfyllir kröfur um lágmarksþykkt, en ef hún er á einhverjum stað undir lágmarksmörkum skal endurtaka skoðun á sama hátt. Skoðun skal endurtaka á meðan eitthvert svæði fellur undir lágmarksþykkt.

14. gr.

Lokar á löndunarlögnum og undantöppunarlögnum  skulu ávallt vera lokaðir og læstir þegar þeir eru ekki í notkun.

15. gr.

Þrýstiprófa skal lagnir eftir breytingar og viðgerðir. Niðurstöður prófunar og breytinga skal færa í rekstrarhandbók.

Verði tæringar vart í lögnum, skal stöðva hana með viðgerð eða endurnýja lagnirnar.  Þar til viðgerð hefur farið fram skal áframhaldandi notkun vera háð samþykki eftirlitsaðila og tryggt að mengun hljótist ekki af.

16. gr.

Þar sem fyllt er á flutningstæki eða þau tæmd skal vera áfyllingarplan sem tengt er olíuskilju.

17. gr.

Olíuskilja skal vera til staðar við olíubirgðastöðvar og í hana skal leiða yfirborðsvatn úr lekavörn, undantöppunarvatn frá olíubirgðageymum, niðurfallslögn frá áfyllingarplani og niðurfallslögn frá dæluhúsum, ef það á við.  Alla nýjar olíuskiljur skulu útbúnar sjálfvirkum viðvörunarbúnaði og jafnframt skulu nýjar skiljur útbúnar lokunarbúnaði ef olíurými í skiljunni er innan við 150 sinnum nafnstærð skiljunnar.  Olíuskilja skal yfirfarin, þjónustuð eftir þörfum og virkni mæld árlega.

18. gr.

Olíuskilja skal vera utan lekavarnar. Loki skal vera á lögninni á milli lekavarnar og olíuskilju. Hann skal ávallt vera lokaður þegar ekki er verið að tæma lekavörnina.

19. gr.

Olíuskilja skal vera þannig hönnuð að hún geti tekið við því vatni sem ætla má að borist geti af því svæði sem tengt er í olíuskiljubúnaðinn. Mögulegt skal vera að taka sýni í frárennsli. Á frárennsli frá olíuskilju skal vera einstreymisloki ef hætta er talin á bakrennsli í skilju. Hönnun og notkun skal vera í samræmi við IST-EN 858 og leiðbeiningar Umhverfisstofnunar.

20. gr.

Geymar sem liggja á jörðinni skulu standa á upphækkun. Inn í upphækkunina skal setja drenlögn sem liggur út í lekavörn og þar sem því verður við komið skal setja drenlögn undir geyma við endurnýjun eldri mannvirkja.

Geymar stærri en 50 m3 skulu hafa búnað sem gefur til kynna vökvahæð. Stálgeymar stærri en 50 m3 skulu vera jarðtengdir.

21. gr.

Þeim sem annast dreifingu og sölu á olíu skulu geta sýnt fram á að þeir taki við úrgangsolíu og olíumenguðu vatni sjálfir eða geti vísað á aðila sem til þess hafa leyfi Umhverfisstofnunar, og tryggja viðunandi eyðingu.

22. gr.

Starfsmönnum olíubirgðastöðva og olíubifreiðastjórum skulu settar starfsreglur af rekstraraðila og fá fræðslu um eiginleika þeirra efna sem meðhöndlaðar eru í stöðinni, svo og reglulega þjálfun á tæki og öryggisbúnað. Starfsmenn olíubrigðastöðva skulu halda utan um skráningar í stöðinni.  Þjálfun starfsmanna skal skráð, í rekstrarhandbók stöðvarinnar eða á annan tryggilegan hátt.

23. gr.

Rekstraraðili skal halda rekstrarhandbók fyrir starfsemi olíubirgðastöðva á hverri stöð sem skal vera aðgengileg fyrir eftirlitsaðila. Í handbókinni skulu koma fram tæknilegar upplýsingar, afstöðumynd stöðvar og helstu mannvirki, sem og geyma, olíuskiljur, lagnir og lagnakerfi, mengunarvarnir, slökkvibúnað, dælu- og rafbúnað.

Í handbókina skal skrá á aðgengilegan hátt skilgreint innra eftirlit sem skal taka mið af ákvæðum í starfsleyfi viðkomandi starfsemi.  Skráningar á innra eftirliti, sem skilgreint eru í starfsleyfi, er heimilt að vista miðlægt, en helstu niðurstöður þess skulu þá vera aðgengilegar rekstraraðila og eftirlitsaðila þegar eftirlit fer fram.

24. gr.

Aðstæður til löndunar eldsneytis skulu vera tryggar og fylgja skal skriflegri verklagsáætlun sem rekstraraðili ber ábyrgð á.

25. gr.

Rekstraraðili skal láta fara fram eftirfarandi prófanir og úttektir og skrá niðurstöðu í rekstrarhandbók: Árlega skal skoða legufæri og þrýstiprófa löndunarlagnir neðansjávar. Á fimm ára fresti skal þrýstiprófa niðurgrafnar lagnir á landi og allar löndunarlagnir. Katóðuvarnir skulu prófaðar á 3ja ára fresti, og eigi síðar en 6 mánuðum eftir að nýr búnaður hefur verið tekinn í notkun eða eftir viðgerð.  Framkvæma skal lekaprófun á lekavörn ef ástæða þykir til að mati eftirlitsaðila. Jafnframt skal þykktarmæla botn og neðsta umfar olíubirgðageyma eigi sjaldnar en á tíu ára fresti. Mæla skal olíu í fráveituvatni að lágmarki þriðja hvert ár en oftar ef vafi leikur á að kröfur séu uppfylltar. Prófanir og úttektir skulu vottaðar af úttektaraðila.

26. gr.

Í olíubirgðastöðvum skal vera til viðbragðsáætlun um aðgerðir ef til mengunaróhapps kemur. Áætlunin skal einnig uppfylla ákvæði laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda um viðbrögð við bráðamengun.  Áætlunin skal liggja frammi á áberandi stað fyrir starfsmenn.  Áætlunin skal a.m.k. innihalda ákvæði um tilkynningarskyldu við óhöppum, bjargir, viðbrögð og köllunarskrá. Áætlunin skal kynnt eftirlitsaðila, hafnarstjóra og hlutaðeigandi slökkviliði.

Í olíubirgðastöðvum skal einnig vera áætlun um viðbrögð vegna bráðamengunar samkvæmt ákvæðum laga um varnir gegn mengun hafs og stranda. Áætlunina skal byggja á áhættumati fyrir olíubirgðastöðina.

Allir starfsmenn olíubirgðastöðva skulu hljóta kennslu og æfingu í því hvernig bregðast skal við mengunaróhöppum. Æfingarnar skulu veita þekkingu á aðgerðum gegn olíumengun og æfingu í að kalla út hafnaryfirvöld, slökkvilið, Umhverfisstofnun og aðra aðila eins og við á hverju sinni.

Viðbragðsáætlanir samkvæmt 1. og 2. mgr. skulu liggja frammi á áberandi stað fyrir starfsmenn.

III. KAFLI

Afgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti.

- Almenn ákvæði

27. gr.

Geymar skulu hannaðir, smíðaðir og prófaðir í samræmi við viðurkennda staðla, sbr. viðauka III.

28. gr.

Rekstraraðili geymis skal halda skrá yfir geyminn þar sem eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram: nafn framleiðanda, staðsetning geymis eða rekstraraðila sé um færanlegan geymi að ræða, olíutegund, númer, byggingarár og stærð. Ennfremur skal skrá tegund yfirfyllingarvarnar, tegund lekaviðvörunar, dagsetningu síðustu hreinsunar, niðurstöður þykktarmælinga, svo og meiriháttar viðhald, endurbætur og feril geymis ef við á. Upplýsingar um nafn framleiðenda, fastanúmer, byggingarár, stærð og smíðastaðall skulu jafnframt koma fram á númeraðri plötu úr varanlegu efni á geyminum sjálfum eða við niðurgrafna geyma.

Niðurgrafnir geymar án lekavarna skulu skoðaðir að innan á 10 ára fresti. Stálgeymar sem ekki eru fullmálaðir að innan skulu þykktarmældir samkvæmt aðferðum sem Umhverfisstofnun samþykkir.

29. gr.

Utan um geyma ofanjarðar á svæði í flokki A, sbr. 5. gr., skal vera lekavörn. Geymar ofanjarðar á svæði í flokki B, sbr. 5. gr., skulu vera í lekavörn sé geymir stærri en 10 m3.

Við staðsetningu og frágang geyma sem ekki eru í lekavörn, sbr. 1. mgr., skal gæta þess að jarðvegur sé eins þéttur og völ er á undir geyminum og umhverfis hann og að ekki halli þannig frá geymisstæði að olíuleki breiðist auðveldlega út.  Ofanjarðargeymar skulu staðsettir utan akstursleiða.  Ef því er ekki við komið skulu þeir búnir árekstrarvörnum.

Lekavarnir um ofanjarðargeyma skulu vera steypt þró eða þró úr olíuheldum dúk.

30. gr.

Með tilliti til flokkunar svæða, sbr. 5. gr., skulu valdir niðurgrafnir geymar og búnaður sem hér segir:

1.	Svæði í flokki A: Tvöfaldir geymar undir lekaeftirliti, einfaldir plastgeymar með lekaviðvörunarbúnaði, stálgeymar í lekavörn með lekaviðvörunarbúnaði eða undir lekaeftirliti.

2.	Svæði í flokki B: Búnaður sem um getur í 1. lið eða einfaldir plastgeymar undir lekaeftirliti, stálgeymar búnir lekaviðvörunarbúnaði eða undir lekaeftirliti.

Stálgeymar skulu vera tæringarvarðir í samræmi við viðurkennda staðla.

Lekavarnir um neðanjarðargeyma skulu útbúnar með sjálfvirkum skynjara eða að öðrum kosti gaumröri eða eftirlitsbrunni þannig að hægt sé að fylgjast með vökva innan lekavarnarinnar.

31. gr.

Neðanjarðar stálgeymar skulu grafnir niður í þétta fyllingu og þannig gengið frá þeim að þeir hreyfist ekki. Fyllingarefnið skal vera hreinn sandur eða fínkornótt möl, hvort tveggja vel þjappað.

Einfaldir plastgeymar skulu hannaðir, settir niður og prófaðir fyrir notkun samkvæmt IST-EN 976 og samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda og þannig gengið frá þeim að þeir hreyfist ekki.

32. gr.

Þegar geymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili fjarlægja geyminn, ásamt lögnum honum tengdum, innan árs á þann hátt að umhverfinu stafi ekki hætta af og meðhöndla hann í samræmi við ákvæði laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Ef ríkar aðstæður krefja getur eftirlitsaðili heimilað að gengið sé frá geyminum, ásamt lögnum honum tengdum, á staðnum í samræmi við fyrirmæli eftirlitsaðila.

33. gr.

Lagnir skulu vera í samræmi við staðla, sbr. viðauka III, og gengið frá þeim með viðurkenndu verklagi.

Frágangur lagna skal ávallt vera með þeim hætti að ekki sé hætta á að þær verði fyrir hnjaski eða álagi.

Lagnir lóðar og breytingar á þeim skulu færðar inn á uppdrætti. Þar skal koma fram afstaða neðanjarðarlagna til nærliggjandi mannvirkja. Slíkum uppdráttum skal skilað til eftirlitsaðila.

Lagnir skal þrýstiprófa áður en þær eru teknar í notkun. Óheimilt er að hylja neðanjarðarlagnir fyrr en eftir úttekt úttektaraðila, nema að um sé að ræða lagnir í ídráttarrörum. Framkvæma skal þrýstiprófun samkvæmt viðurkenndum stöðlum.  Úttektaraðili skal staðfesta að þrýstiprófun sé fullnægjandi. Ef viðurkenndir staðlar eru ekki til skal þrýstiprófa með aðferð sem samþykkt er af Umhverfisstofnun og skal aðferðin miðast við bestu fáanlegar upplýsingar á hverjum tíma.

34. gr.

Alla nýjar olíuskiljur skulu útbúnar sjálfvirkum viðvörunarbúnaði og jafnframt skulu nýjar skiljur útbúnar lokunarbúnaði ef olíurými í skiljunni er innan við 150 sinnum nafnstærð skiljunnar.

Á frárennsli frá olíuskilju skal vera aðstaða til sýnatöku og einstreymisloki ef hætta er talin á bakrennsli í skilju.

Afrennsli frá olíuskilju skal leitt í fráveitu sveitarfélags nema um annað sé getið í starfsleyfi eða á samþykktum teikningum.

B. Bensínstöðvar.

35. gr.

Staðfesting bensínstöðvar skal vera í samræmi við skipulag. Um útgáfu byggingarleyfa fyrir bensínstöðvar fer samkvæmt lögum  nr. 160/2010 um mannvirki.  Öll mannvirki bensínstöðva skulu vera samþykkt og úttekin af hlutaðeigandi byggingareftirliti.  Teikningar af nýjum bensínstöðvum og breytingar á olíumannvirkjum á eldri stöðvum skulu hafa fengið umsögn heilbrigðisnefndar áður en leyfi til framkvæmda eru gefin út.

36. gr.

Lagnir bensínstöðva skulu að jafnaði vera neðanjarðar.  Ef nauðsyn ber til má útgefandi starfsleyfis heimila að lagnir séu ofanjarðar að því tilskildu að afrennsli undan þeim sé leitt í olíuskilju.  Gengið skal frá lögnunum með þeim hætti að þær þoli það álag sem búast má við. Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda hvað samsetningu og frágang varðar.

Lagnir á bensínstöðvum skulu vera úr stáli, plasti eða öðrum viðurkenndum olíuþolnum efnum. Nýjar lagnir og endurnýjaðar lagnir úr stáli skulu vera ryðfríar eða tæringarvarðar. Á lagnir sem eru undir þrýstingi skal tengja þrýstivaka og brotloka.

Rekstraraðili skal á tíu ára fresti láta lekaprófa einfalda geyma og lagnir sem ekki eru í lekavörn. Jafnframt skal gera úttekt á þessum búnaði og skrá niðurstöður í rekstrarhandbók.

Prófanir og úttektir skulu vottaðar af úttektaraðila.

Við staðsetningu loftunarröra frá olíugeymum og olíuskilju skal tryggt að mengað loft valdi ekki nágrönnum eða þeim sem sækja þjónustu á bensínstöðvar óþægindum eða skaða.

Að öðru leyti gildir reglugerð um varnir við losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda við geymslu á bensíni og dreifingu þess frá birgðastöðvum til bensínstöðva.

37. gr.

Á bensínstöð skal afrennsli frá afgreiðslu- og áfyllingarplönum leitt í olíuskilju.  Afrennsli frá umbúnaði í kringum afgreiðslutæki og áfyllingarplön skal einnig leitt í olíuskilju.

Afgreiðslu- og áfyllingarplön skulu vera steypt og þannig frá gengið og um hirt að afrennsli eigi greiða leið í olíuskilju, að olíur sem niður fara verði mengunaróhöpp flæði ekki út af plönum og að þau taki ekki við afrennsli frá stærra svæði en olíuskiljan er hönnuð til að afkasta.

Áfyllingarplan skal hannað með þeim hætti að auðvelt sé að fylla eldsneyti á geyma, nægjanlegt og öruggt athafnasvæði sé fyrir olíuflutningabifreiðar og að slöngur þeirra og tengingar við geyma séu innan áfyllingarplansins.

Heimilt er að áfyllingarplan og afgreiðsluplan sé sama planið.

Áfylling bensíns á geyma skal alla jafnan fara fram með sjálfrennsli.

38. gr.

Þrýstiprófa skal lagnir eftir breytingar og viðgerðir. Niðurstöður prófunar og breytinga skal færa í rekstrarhandbók.

Verði tæringar vart í lögnum, skal stöðva hana með viðgerð eða endurnýja lagnirnar.  Þar til viðgerð hefur farið fram skal áframhaldandi notkun vera háð samþykki eftirlitsaðila og tryggt að mengun hljótist ekki af.

39. gr.

Við afgreiðslutæki skal koma fyrir vörn, sem ver búnað fyrir mögulegri ákeyrslu frá hægfara umferð um áfyllingarplanið.

Afgreiðslubyssa á slöngu afgreiðslutækis skal vera þannig útbúin að hún loki fyrir rennsli þegar geymir faratækis fyllist.  Á slöngu skal vera slitöryggi, sem lokar fyrir flæði eldsneytis.

Frágangur á áfyllitengjum geyma skal vera með þeim hætti að þau verði ekki fyrir hnjaski.  Lok á tengingum skulu vera læst eða þannig frá þeim gengið að óviðkomandi komist ekki auðveldlega að.

Í afgreiðslutæki skal vera mælir sem notaður er til að ákvarða afgreitt magn sem lagt skal til grundvallar við birgðauppgjör.

Afgreiðslutæki skulu vera þannig hönnuð að olíuslöngur liggi ekki á jörðinni.

Þegar bensínstöðvar eru ómannaðar skulu afgreiðslubyssur vera útbúnar þannig að ekki sé hægt að festa þær í opinni stöðu á milli afgreiðslna.

40. gr.

Á hverri bensínstöð skal vera olíuskilja og skal leiða afrennsli frá afgreiðslu- og áfyllingarplönum í hana.  Auk þess skulu þvottaplön bensínstöðva tengd sandskilju.

41. gr.

Olíuskilja skal yfirfarin, þjónustuð eftir þörfum og virkni búnaðar prófaður árlega. Mæla skal olíu í fráveituvatni, að lágmarki þriðja hvert ár en oftar ef vafi leikur á að kröfur séu uppfylltar. Olía í frárennsli má að hámarki vera 15 ppm (mg/kg).

Á mönnuðum bensínstöðvum skal vera tiltækur mengunarvarnabúnaður til að bregðast við minni olíuóhöppum.  Rekstraraðili ómannaðar bensínstöðvar skal tryggja getu til að bregðast við áþekkum olíuóhöppum.

42. gr.

Starfsmönnum sem sinna rekstri bensínstöðva og olíubifreiðastjórum sem þjónusta stöðvarnar skulu settar starfsreglur af eiganda eða rekstraraðila eftir því sem við á. Þeir skulu fá reglulega þjálfun á tæki og öryggisbúnað sem gerir þá hæfa til að vinna í stöðinni.

43. gr.

Fyrir sérhverja bensínstöð skal vera til viðbragðsáætlun með fyrirmælum um viðbrögð ef til mengunaróhapps kemur.  Áætlunin skal einnig uppfylla ákvæði laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda um viðbrögð við bráðamengun.  Áætlunin skal liggja frammi á áberandi stað fyrir starfsmenn.

Allir starfsmenn bensínstöðvar og þeir starfsmenn rekstraraðila sem henni þjóna skulu hljóta kennslu og æfingu í því hvernig bregðast skal við mengunaróhöppum.  Æfingarnar skulu veita þekkingu á aðgerðum gegn olíumengun og æfingu í að kalla út þá aðila er sjá um aðgerðir gegn mengunaróhöppum.  Í áætluninni skulu einnig vera upplýsingar um tilkynningarskyldu við óhöppum og köllunarskrá.

44. gr.

Rekstraraðili skal halda rekstrarhandbók fyrir starfsemi hverrar bensínstöðvar sem skal vera aðgengileg fyrir eftirlitsaðila. Í handbókinni skulu koma fram tæknilegar upplýsingar um helstu mannvirki sem og geyma, olíu- og sandskiljur, lagnir og lagnakerfi, þ.m.t. fráveitulagnir, mengunarvarnir, slökkvibúnað, útsláttarrofa fyrir dælubúnað, dælu- og rafbúnað ásamt afstöðumynd stöðvarinnar.

Í handbókina skal skrá skilgreint innra eftirlit sem skal taka mið af ákvæðum í starfsleyfi viðkomandi starfsemi.  Skráningar á innra eftirliti, sem skilgreint eru í starfsleyfi, er heimilt að vista miðlægt, en helstu niðurstöður þess skulu þá vera aðgengilegar rekstraraðila og eftirlitsaðila þegar eftirlit fer fram.

45. gr.

Birgðauppgjör skal framkvæmt a.m.k. á mánaðarfresti svo og annað lekaeftirlit sem ekki er sjálfvirkt. Sjálfvirkur búnaður, svo sem nemar, lokar o.þ.h., skal prófaður a.m.k. árlega.

Olíuskiljur skal hreinsa eftir þörfum og skrá niðurstöðu mælingar og þjónustu ásamt dagsetningu í rekstrarhandbók.  Sé ekki sjálfvirk vöktun á olíuskilju skal mæla a.m.k. mánaðarlega vökva í olíuskilju..

Rekstraraðili skal ennfremur skrá allt eftirlit og meiriháttar viðhald í rekstrarhandbók stöðvarinnar.

46. gr.

Við afgreiðslutæki, áfyllingu og útöndun geyma skulu vera skilti sem gefa til kynna að óheimilt sé að reykja og að vélar farartækja megi ekki vera í gangi meðan á afgreiðslu þeirra stendur.

Við afgreiðslutæki skulu vera öryggisleiðbeiningar með upplýsingum um neyðarsímanúmer.

C. Neyslugeymar, húsageymar og lausageymar.

47. gr.

Olíugeymar, þar sem olía er afgreidd á farartæki annarra lögaðila en rekstraraðila geymis eru starfsleyfiskyldir sem bensínstöð.  Starfsleyfi skal því aðeins veitt að staðsetning sé í samræmi við samþykkt aðal- og deiliskipulag og mannvirki séu samþykkt og tekin út af hlutaðeigandi byggingareftirliti.

Á afskekktum svæðum þar sem ekki er hægt að koma við annarri lausn er heilbrigðisnefnd heimilt í starfsleyfi fyrir staka olíugeyma, skv. 1. mgr., að veita tímabundnar undanþágur frá einstökum ákvæðum um skilyrði fyrir bensínstöðvar öðrum en ákvæðum er varða áfyllingar- og afgreiðsluplön og olíugildru, svo fremi að áætluð umsvif teljist lítil, ríkar samfélagsástæður krefji og öruggar mengunar-, áreksturs-, eld- og slysavarnir séu tryggðar.

48. gr.

Um umbúnað og rekstur neyslugeymis þar sem olíu er dreift á farartæki rekstraraðila skal kveðið á um í starfsleyfi starfseminnar.  Að öðru leyti gilda almenn ákvæði reglugerðarinnar um umbúnað og rekstur neyslugeymis.

Öruggar mengunar-, áreksturs-, eld- og slysavarnir skulu tryggðar.

Neyslugeymar fyrir áfyllingu á farartæki skulu vera með yfirfyllingarviðvörun eða yfirfyllingarvörn.

Neyslugeymar skulu hafa áfyllingarplan. Afrennsli frá plönum við neyslugeyma til áfyllingar á bifreiðar skal leitt í olíuskilju.  Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um neyslugeyma á lögbýlum og tímabundnar framkvæmdir nema kveðið sé á um það í starfsleyfi. Ganga skal þannig frá neyslugeymum að ekki geti orðið sjálfrennsli frá þeim þegar þeir eru ekki í notkun.

Neyslugeymir skal útbúinn með afgreiðslubyssa með útsláttarbúnaði sem lokar fyrir rennsli áður en yfirfylling á sér stað. Afgreiðslubyssur skulu vera þannig útbúnar að ekki sé hægt að festa þær í opinni stöðu milli afgreiðslna.

Heilbrigðisnefnd getur bannað notkun neyslugeymis ef hætta er talin á mengun vegna staðsetningar, lélegs ástands geymis eða vegna ónógra mengunarvarna.

49. gr.

Um umbúnað og rekstur húsageymis er tengist rekstri fyrirtækis skal kveðið á um í starfsleyfi þess.  Tryggja skal öruggar áreksturs-, eld-, slysa- og mengunarvarnir við rekstur hans.

Rekstraraðilar húsageyma bera ábyrgð á rekstri og umhirðu sinna geyma og á þeirri mengun sem frá þeim getur stafað.

Heilbrigðisnefnd getur bannað notkun húsageymis ef hætta er talin á mengun vegna staðsetningar, lélegs ástands geymis eða vegna ónógra mengunarvarna.

50. gr.

Nýting lausageyma undir olíur er eftirlitsskyld.  Umráðaaðili hans ber að kanna hjá viðkomandi heilbrigðisnefnd hvort nýting hans og staðsetning sé starfsleyfisskyld.  Óheimilt er að selja olíu úr lausageymi.

Öruggar mengunar-, áreksturs-, eld- og slysavarnir skulu tryggðar.

Heilbrigðisnefnd getur bannað notkun lausageymis eða áfyllingu á lausageymi ef hætta er talin á mengun vegna staðsetningar, lélegs ástands geymis eða vegna ónógra mengunarvarna.

D. Bryggjugeymar og lagnir vegna olíuafgreiðslu á báta.

51. gr.

Bryggjugeymar skulu vera tvöfaldir geymar smíðaðir eftir stöðlum sem um þá gilda. Á milli innra og ytra byrðis geymanna skal vera lekaeftirlit tengt viðvörunarbúnaði í samræmi við ÍST EN 13160.  Ákvæði 8. gr. skulu þó eiga við um bryggjugeyma sem eru í notkun við gildistöku reglugerðar þessarar.

Staðsetning bryggjugeyma til olíuafgreiðslu á báta og geymar fyrir úrgangsolíu skulu hafa samþykki hafnarstjórnar.  Hlutaðeigandi byggingareftirlit skal taka út og samþykkja geyma, lagnir, afgreiðslubúnað og önnur mannvirki því tengdu.

Rekstur bryggjugeyma er á ábyrgð viðkomandi olíufélags.  Heimilt er að víkja frá því ákvæði ef annar aðili er rekstraraðili olíugeymis og er með starfsleyfi.

Rekstur geyma fyrir úrgangsolíu er á ábyrgð hafnarstjóra.

52. gr.

Við staðarval fyrir olíugeyma til olíuafgreiðslu á báta skal sérstaklega gætt að mengunar- og slysavörnum.  Ofanjarðar olíugeymir á hafnarsvæði skal bæði hafa trygga árekstrarvörn.  Geymar er standa á bryggjum og þar sem flóðahætta er talin, skulu tryggilega festir niður.

Geymar á bryggjum skulu vera með yfiráfyllingarvörn sem stöðvar áfyllingu á þá við 95% fyllingu og sem slær út dælingu á geyminn.

Óheimilt er að staðsetja geyma á flotbryggjum.

Lagnir að og frá bryggjugeymi skulu tengjast geymi að ofan.

Ákvæði um lagnir í 33. gr. skulu eiga við um lagnir á bryggju auk þess sem viðurkenndur búnaður skal vera á lögnum sem getur mætt hreyfingum vegna flóðs og fjöru þar sem það á við, t. d. varðandi afgreiðslu á flotbryggju.

Frágangur lagna skal ávallt vera með þeim hætti að ekki sé hætta á að þær verði fyrir hnjaski eða álagi.

Lagnir bryggjugeyma skulu auk viðurkenndra olíulagna hafa búnað sem getur mætt hreyfingum vegna flóðs og fjöru þar sem það á við, t. d. varðandi afgreiðslu á flotbryggju.

Bryggjugeymar skulu vera með loka sem kemur í veg fyrir sjálfrennsli úr geymi t.d. með því að rjúfa lofttæmi eða segulloka.

Bryggjugeymir skal útbúinn með afgreiðslubyssa með útsláttarbúnaði sem lokar fyrir rennsli áður en yfirfylling á sér stað. Óheimilt er að nota afgreiðslubyssur sem hægt er að læsa í opinni stöðu milli afgreiðslna við afgreiðslu á eldsneyti.

Bryggjugeymar skulu vera með árekstursvörn sem ver búnað og geymi fyrir hægfara umferð.

Þar sem því verður viðkomið skal takmarka aðkoma óviðkomandi að afgreiðsludælu frá landi.

Við afgreiðsludælu og við hlið skulu vera skilti með merkingum um eldhættu og að reykingar séu bannaðar í nálægð við geymi og afgreiðslutæki ásamt upplýsingum um neyðarsímanúmer.

53. gr.

Rekstraraðili skal halda rekstrarhandbók fyrir bryggjugeyma sem skal vera aðgengileg fyrir eftirlitsaðila. Í handbókinni skulu koma fram tæknilegar upplýsingar með hliðsjón af gerð geymis og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarrar, m.a. upplýsingar er varða heimilaða staðsetningu, lagnir og lagnakerfi, mengunarvarnir, dælu- og rafbúnað, afstöðumynd geymis, aldur og viðhald. Rekstraraðili skal láta fara fram eftirfarandi prófanir og úttektir og skrá niðurstöðu í rekstrarhandbók: Á fimm ára fresti skal þrýstiprófa niðurgrafnar lagnir. Jafnframt skal þykktarmæla botn og neðsta umfar bryggjugeyma eigi sjaldnar en á tíu ára fresti. Þar sem olíuskilja er tengd frárennsli skal mæla olíu í fráveituvatni frá olíuskilju að lágmarki þriðja hvert ár en oftar ef vafi leikur á að kröfur séu uppfylltar.

E. Eldsneytisafgreiðsla á flugvöllum.

54. gr.

Staðsetning eldsneytisgeyma (olíugeyma) á flugvöllum skal vera í samræmi við skipulag og öll mannvirki þeim tengdum vera samþykkt og lokaúttekt framkvæmd af viðkomandi byggingareftirliti.  Teikningar af nýjum birgðageymum og breytingar á olíugeymum, olíulögnum og mengunarvörnum í eldsneytisafgreiðslum flugvalla skulu hafa fengið jákvæða umsögn heilbrigðisnefndar áður en leyfi til framkvæmda eru gefin út.

55. gr.

Rekstur eldsneytisgeyma (olíugeyma) og rekstur lausageyma þar sem eldsneyti er dælt beint á flugvélar og önnur farartæki fellur undir ákvæði starfsleyfis flugvallar, sbr. lið 7.2 í fylgiskjali 2 við reglugerð nr. 785/1999.  Heimilt er að víkja frá því ákvæði ef annar aðili er rekstraraðili olíumannvirkjanna og er með starfsleyfi heilbrigðisnefndar.

56. gr.

Alþjóðaflugvellir og flugvellir þar sem eldsneyti er afgreitt á flugvélar skulu leiða afrennsli í olíuskilju frá flughlöðum þar sem olíuáfyllingar fara fram.  Um staðsetningar og stærðir flughlaða og skilju skal kveðið á um í starfsleyfi.  Heimilt er í starfsleyfi að víkja frá kröfu um olíuskilju með vísan til takmarkaðs umfangs  enda séu öruggar mengunar-, áreksturs-, eld- og slysavarnir tryggðar.

57. gr.

Um gerð, frágang og umbúnað olíumannvirkja á flugvöllum gilda 47. 48. og 50. gr.

F. Önnur geymsla og meðhöndlun á olíu, lýsi og lífrænum leysum.

58. gr.

Rekstaraaðili geymis skal tilkynna geyminn til heilbrigðisnefndar með upplýsingum um staðsetningu, stærð, fastanúmer geymis, hvaða efni er geymt á honum og eiganda og umráðamann. Ákvæði um geyma, lagnir og staðsetningu samkvæmt II., III. og IV. kafla gilda um aðra meðhöndlun og notkun á olíu, lýsi og lífrænum leysum, m.t.t. umfangs starfsemi.  Sama á við um geymslu úrgangs vegna framangreindra efna. Allir geymar skulu staðsettir eða varðir þannig að þeir verði ekki fyrir hnjaski frá farartækjum.

Ofanjarðargeymar fyrir lífræna leysa sem hafa hættulega eiginleika umfram eldfimi, sbr. reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni, skulu standa í lekavörn og uppfylla aðrar kröfur sem gilda þar um . Niðurgrafnir geymar fyrir slík efni skulu uppfylla sömu kröfur og geymar á svæði í flokki A, sbr. 5. gr.

59. gr.

Óheimilt er að afgreiða olíur frá olíuflutningabifreið beint á ökutæki, sbr. skilgreiningu á ökutæki í umferðarlögum nr. 50/1987.  Heilbrigðisnefnd er heimilt í starfsleyfi að veita undanþágu frá þessu ákvæði vegna tímabundins atvinnurekstrar eða einstakrar framkvæmdar, sbr. ákvæði reglugerðar um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

60. gr.

Frárennsli af gólfum þar sem olía, lýsi eða lífrænir leysar og úrgangur þessara efna er meðhöndlaður, s.s. bifreiða- og vélaverkstæði, smurstöðvar og vinnsla feitra sjávarafurða, skal leitt um olíuskilju eða fituskilju eftir því sem við á.  Olíuskilja skal skoðuð reglulega, en þó eigi sjaldnar en á sex mánaða fresti og tæmd eftir þörfum. Eftirlitsaðili getur samþykkt aðra tilhögun sem hindrar að olía berist í frárennsli. Afrennsli frá olíuskilju skal leitt um fráveitu sveitarfélags nema um annað  sé getið í starfsleyfi.

Frárennsli frá þvottastöðvum og smurstöðvum skal vera tengt olíuskilju. Tryggt skal að aðstæður á vettvangi séu með þeim hætti að auðvelt sé að fylgjast með frárennsli frá olíuskilju. Alla nýjar olíuskiljur skulu útbúnar sjálfvirkum viðvörunarbúnaði og jafnframt skulu nýjar skiljur útbúnar lokunarbúnaði ef olíurými í skiljunni er innan við 150 sinnum nafnstærð skiljunnar (mælt í lítrum).

Þvottur véla- og vélarhluta skal fara fram á olíuheldu plani með afrennsli um olíuskilju.

Alla nýjar olíuskiljur skulu útbúnar sjálfvirkum viðvörunarbúnaði og jafnframt skulu nýjar skiljur útbúnar lokunarbúnaði ef olíurými í skiljunni er innan við 150 sinnum nafnstærð skiljunnar.  Hönnun og notkun olíu- og fituskilja skal vera í samræmi við staðla ÍST EN 858 og leiðbeiningar Umhverfisstofnunar.

61. gr.

Lekavarnir geyma undir lýsi, íblöndunarefni og lífræna leysa skulu vera í samræmi við almenn ákvæði um geyma, sbr. III. kafla.

IV. KAFLI

Flutningur olíu.

62. gr.

Dreifingaraðili olíu skal, sem hluta af sínu innra eftirliti, skilgreina það svæði sem hann þjónar. Hann skal einnig skilgreina hvaða búnaður er í olíuflutningabifreiðum, hvaða búnað hann hefur í birgðastöð eða hefur aðgang að verði mengunaróhapp.

Dreifingaraðili skal hafa neyðarstjórn eða neyðarteymi innan fyrirtækisins, sem ávallt má virkja, til að hafa yfirumsjón með viðbrögðum fyrirtækisins verði mengunarslys við dreifingu eða á dreifingarstöðvum fyrir eldsneyti.

63. gr.

Dreifingaraðili skal hafa viðbragðsáætlun yfir aðgerðir komi til mengunaróhapps.  Áætlunin skal vera aðgengileg bílstjórum og öðrum starfsmönnum er tengjast dreifingu eldsneytis.  Hún skal a.m.k. innihalda ákvæði um tilkynningarskyldu við óhöppum, bjargir, viðbrögð og köllunarskrá.  Áætlunin skal kynnt eftirlitsaðila, hlutaðeigandi slökkviliði og hafnarstjóra þar sem við á. Áætlunin skal einnig uppfylla ákvæði laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda um viðbrögð við bráðamengun.

Dreifingaraðili skal halda skrá yfir olíuflutningabifreiðar sem hann er með ásamt upplýsingum um viðhald, búnað bifreiðar og niðurstöður ástandsskoðana.

64. gr.

Bifreiðastjórum dreifingaraðila skulu settar starfsreglur um akstur, akstursleiðir og annað er varðar framkvæmd olíuáfyllinga.  Þeir skulu fá fræðslu um viðbrögð verði óhöpp eða olíuslys við flutning á olíu og við áfyllingar geyma svo og reglulega þjálfun á tæki og öryggisbúnað.

65. gr.

Dreifingaraðili skal skilgreina akstursleiðir fyrir reglubundna olíuflutninga í þéttbýli og um þjóðvegi landsins.

Dreifingaraðili skal hafa samráð við heilbrigðiseftirlit um skipulag á akstri olíuflutningabifreiða um vatnsverndarsvæði.

66. gr.

Dreifingaraðila er óheimilt að setja olíu á neyslugeymi eða lausageymi inni á náttúruverndarsvæðum nema fyrir liggi samþykki Umhverfisstofnunar eða inni á skilgreint vatnsverndarsvæði nema fyrir liggi samþykki hlutaðeigandi heilbrigðisnefndar fyrir geyminum.

Óheimilt er að dæla olíu á olíuflutningstæki utan olíubirgðastöðva nema að til staðar séu viðunandi mengunarvarnir.  Óheimilt er að dæla bensíni á olíuflutningstæki utan olíubirgðastöðva.

Dreifingaraðili er ábyrgur fyrir mengun sem hlýst af vegna slysa við áfyllingu á geyma en rekstraraðili af mengun sem orðið getur við rekstur hans eða nýtingu olíunnar.

VII. KAFLI

Starfsleyfi og eftirlit.

67. gr.

Útgáfa starfsleyfis og eftirlit með ákvæðum reglugerðar þessarar er í höndum Umhverfisstofnunar og heilbrigðisnefnda sveitarfélaga.

Umsókn um starfsleyfi skulu fylgja uppdrættir af fyrirkomulagi mengunarvarna sem innihalda upplýsingar um eftirfarandi þætti eins og við á hverju sinni: staðsetningu og stærð einstakra geyma, röralagnir, staðsetningu aðalloka, stærð og gerð lekavarnar, nákvæma tilvísun í þá staðla sem farið er eftir, staðsetningu, stærð, gerð og áætluð afköst olíuskilju, snið og jarðvegsgerð á geymasvæðinu, tegund og samsetningu fylliefnis, svo og hvernig komast á að búnaði til eftirlits og viðgerða.  Rekstraraðili skal senda afrit af lokaúttekt byggingarfulltrúa vegna nýsmíði, viðgerðar eða breytingar til starfsleyfisútgefanda.  Umsækjandi skal leggja fram upplýsingar samkvæmt reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

Um útgáfu starfsleyfis fer að öðru leyti samkvæmt reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

68. gr.

Umhverfisstofnun hefur eftirlit með

- geymum sem tengdir eru starfsleyfisskyldri starfsemi sem stofnunin vinnur starfsleyfi fyrir, m.a. olíubirgðastöðvum og

- geymum á hafnarsvæðum, þ.m.t. og geymum sem innihalda úrgangsolíu.

Heilbrigðisnefndir hafa eftirlit með

- geymum sem tengdir eru starfsleyfisskyldri starfsemi sem heilbrigðisnefndir vinna starfsleyfi fyrir, m.a bensínstöðvum

- dreifing á eldsneyti,

- flutningi á úrgangsolíu í samræmi við ákvæði reglugerðar um spilliefni og

- geymum sem ekki eru tengdir starfsleyfisskyldri starfsemi.

Eftirlitsaðili skal með fræðslu, leiðbeiningum og upplýsingum stuðla að aðgerðum sem miða að því að hindra og/eða takmarka mengun.

Um eftirlit fer að öðru leyti samkvæmt reglugerð um mengunarvarnaeftirlit.

Heilbrigðisnefndum er heimilt að gera samkomulag um annað fyrirkomulag eftirlits samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar á milli eftirlitssvæða.  Í slíkum tilvikum hafa heilbrigðisfulltrúar sama rétt til afskipta þar og og á eigin svæði, sbr. ákvæði 4. mgr. 13. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.  Á sama hátt getur Umhverfisstofnun falið heilbrigðisnefndum að annast framkvæmd tiltekins eftirlits.

VIII. KAFLI

Viðbrögð við mengunaróhöppum.

69. gr.

Verði mengunaróhapp, eða ef hætta er á slíku, skulu notendur eða rekstraraðilar viðkomandi starfsemi hefja án tafar viðeigandi aðgerðir sem miða að því að draga úr áhrifum mengunarinnar. Þeir skulu tilkynna um óhappið í gegnum neyðarsíma 112 til slökkviliðs og hafnarstjóra eftir því sem við á og síðan hlutaðeigandi eftirlitsaðila.

70. gr.

Þegar óskað er eftir skal veita eftirlitsaðila, og eftir því sem við á slökkviliðsstjóra og hafnarstjóra, aðgang að svæðum og mannvirkjum þar sem mengunarhætta er til staðar eða mengunaróhöpp hafa orðið, svo og að búnaði og tækjum sem valdið geta mengun. Eftirlitsaðila, og eftir því sem við á slökkviliðsstjóra og hafnarstjóra, skulu veittar allar upplýsingar sem taldar eru nauðsynlegar vegna eftirlitsins, svo sem vitneskju um öryggisbúnað og viðhald.

71. gr.

Hafi verulegt magn af olíu miðað við aðstæður, t.d. 100 l eða meira, borist út í umhverfið og ekki hefur tekist að ná olíunni upp innan tveggja klukkustunda frá því að óhappið varð, skulu notendur þegar um neyslugeyma er um að ræða eða rekstraraðilar viðkomandi starfsemi leggja fram skrifleg drög að hreinsunaráætlun til slökkviliðsstjóra og eftirlitsaðila innan fjögurra klukkustunda frá tilkynningu óhappsins.

Sé um að ræða bráðamengun sem fellur undir lög nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda ber hafnarstjóri ábyrgð á og annast aðgerðir vegna mengunar innan hafnarsvæðisins í samræmi við stafl. a, 1. mgr. 14. gr. laganna og ber honum að grípa til hreinsunar og annarra viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir frekara tjón vegna bráðamengunar.  Umhverfisstofnun ber ábyrgð á að aðgerðir gegn bráðamengun hefjist í samræmi við stafl. b, 1. mgr. 14. gr. laganna og annast stjórn á vettvangi sé um að ræða bráðamengun á sjó utan hafnarsvæða. Slökkviliðsstjóri hefur stjórn á vettvangi við mengunaróhöpp á landi í samræmi við 2. mgr. 16. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir og skal tilkynnt um mengunaróhöpp.

Heimilt er að fela mengunarvaldinum sjálfum framkvæmd hreinsunar. Í slíkum tilvikum verður mengunarvaldurinn að leggja fram áætlun um hvernig hann muni standa að hreinsuninni.

72. gr.

Í áætlun, samkvæmt 1. mgr. 63. gr., skal a.m.k. vera mat á eðli og umfangi óhapps, mat á yfirstandandi hættu og áætlun um að gerðir þ.m.t mannaflaþörf og tiltækan tækjabúnað.  Þá skal einnig gera grein fyrir meðhöndlun úrgangs.

Nú telur eftirlitsaðili að hreinsunaráætlunin sé í einhverju ábótavant, t.d. vanmat á eðli og umfangi óhapps, getur hann þá krafist þess að úr verði bætt.

Fallist eftirlitsaðili ekki á stjórnun aðgerða við hreinsunarstörf skal hann tilkynna skriflega eigendum eða umráðamönnum viðkomandi starfsemi að hann hafi tekið stjórn aðgerða af viðkomandi. Rekstaraðili hlítir þá fyrirmælum eftirlitsaðila á meðan alvarlegt hættuástand varir.

73. gr.

Rekstraraðilar olíubirgðastöðva,  afgreiðslustöðva fyrir eldsneyti og annarrar starfsemi sem fellur undir reglugerð þessa skulu hafa tiltækan lágmarksbúnað, t.d. sérstök ídræg efni eða mottur, svo hægt sé að bregðast við mengunaróhöppum eftir því sem kostur er. Skrá skal tiltækan búnað í rekstrarhandbækur viðkomandi stöðva.

Notendur neyslugeyma yfir 4 m3 skulu hafa tiltækan lágmarksbúnað eða aðgang að lágmarksbúnaði til að bregðast við mengunaróhöppum eftir því sem kostur er.

IX. KAFLI

Ýmis ákvæði.

74. gr.

Eftirlitsaðilum er heimilt að innheimta gjald fyrir eftirlit með starfsemi sem þeir hafa eftirlit með skv. 68. gr.  Um setningu gjaldskrár og birtingu þeirra fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.

75. gr.

Um íhlutun, valdsvið, sektir, dagsektir og beitingu þvingunarúrræða fer samkvæmt lögum laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 eftir því sem við á hverju sinni.

76. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í stafl. d, f, v og u í 6. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda og 4. og 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, öðlast þegar gildi. Þá er reglugerðin sett að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga hvað varðar skyldur sveitarfélaga, sbr. ákvæði 5. mgr. 9. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.  Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 35/1994 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi.

Ákvæði til bráðabirgða.

I.

Allir niðurgrafnir geymar sem eru í notkun við gildistöku reglugerðar þessarar og uppfylla ekki kröfur um niðurgrafna geyma, sbr. III. kafla skulu teknir úr notkun eigi síðar en 1. febrúar 2019.

Niðurgrafnir geymar sem voru í notkun fyrir 31. janúar 1994 og uppfylla ekki kröfur um niðurgrafna geyma við gildistöku reglugerðar þessarar skulu háðir eftirliti og prófaðir á eftirfarandi hátt:

1. 	Eftirlit skal haft með leka úr öllum geymum á mánaðarfresti. Lekaeftirlit skal að jafnaði vera birgðauppgjör.

2. 	Einfaldir stálgeymar án tæringarvarna eða með bikhúð eða tjöruborða sem tæringarvörn skulu lekaprófaðir á árs fresti.

Neðanjarðarlagnir tengdar geymum, sbr. 1. og 2. mgr. skulu prófaðar um leið og geymarnir.

II.

Geymar undir lýsi, íblöndunarefni og lífræna leysa sem eru í notkun við gildistöku reglugerðar þessarar skulu vera með lekavarnir, sbr. ákvæði 61. gr. fyrir 1. janúar 2019.

VIÐAUKI I

Flutningur á olíu á vegum

Um flutning á olíu sem og annarra hættulegra efna á vegum gildir reglugerð um flutning á hættulegum farmi á vegum, sem innleiðir ADR reglur Sameinuðu þjóðanna.  Byggir reglugerðin á umferðarlögum. Í þeim reglum og reglugerðinni eru m.a. ákvæði um:

- Gerð og búnað grunnökutækja fyrir olíuflutninga

- Gerð og búnað farmgeyma og búnaðar olíuflutningatækja

- Gerðarprófanir, framleiðslueftirlit og vottanir á olíuflutningatækjum og farmbúnaði.

- Merkingar á olíuflutningatækjum

- Fylgiskjöl með olíuflutningum, þ.m.t. farmbréf og flutningsslysablað

- Reglubundið eftirlit og úttektir á olíuflutningatækjum

- Þjálfun olíuflutningabílstjóra

- Öryggisráðgjafa fyrirtækja sem flytja hættulegan farm.

Vinnueftirlit ríkisins hefur yfirumsjón með framkvæmd reglugerðarinnar hvað varðar flokkun efna, viðurkenningu umbúða, prófanir og viðurkenningar sem krafist er í ADR-reglunum.

Lögreglan hefur eftirlit með að farið sé eftir reglugerð þessari við sjálfan flutninginn á hættulegum farmi eins og hann er skilgreindur í reglugerðinni.

Samgöngustofa hefur eftirlit með að ökutæki sem flytja hættulegan farm séu viðurkennd til slíkra flutninga samkvæmt ADR-reglunum.

Búnaður, þjálfun og viðbrögð við óhöppum við olíuflutninga á vegum eru skv. lögum nr. 75/2000 um brunavarnir á ábyrgð slökkviliða. Slökkviliðsstjóri hefur stjórn á vettvangi í mengunaróhöppum og ber ábyrgð á að heilbrigðiseftirliti sé tilkynnt án tafar um mengunaróhöpp.

VIÐAUKI II

Merkingar á geymum og lögnum í birgðastöðvum

Geymar og lagnir skulu merktar eftirfarandi auðkennum:

| Tegund | Grunnur | Merkingar (til hliðsjónar) |
| --- | --- | --- |
| Bensín | Rauður | Hvítir stafir |
| Gasolía | Grár | Svartir stafir |
| Svartolía | Svartur | Hvítir stafir |
| Steinolía | Blár | Hvítir stafir |
| White Spirite | Hvítur | Svartir stafir og rammi |
| Flugbensín - Avgas 100 LL | Rauður | Hvítir stafir |
| Flugsteinolía - Jet A-1 | Svartur | Hvítir stafir |
| Lituð gasolía | Appelsínugulur | Svartir stafir |
| Lífdísel |  |  |
| Metanól |  |  |
| Etanól | Gulur | Svartir stafir |

Stærð merkjanna skal a.m.k. vera 10 x 30 cm.

| ÍST EN 13121-3+A1:201 | Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjarðar - Hluti 3: Hönnun og frágangur |
| --- | --- |
| ÍST EN 13121-4 | GRP tanks and vessels for use above ground - Part 4: Delivery, installation and maintenance |
| ÍST EN 13121-1 | Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjarðar - 1. hluti: Hráefni - Skilyrði um forskriftir og samþykki |
| AASHTO T99 (9. gr.) (Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)) ASTM D698 (American Society for Testing and Materials (ASTM)) ÍST EN 13286-2 | Standard Proctor próf og er líklega best að vitna í hann. Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content – Proctor compaction. |
| ÍST EN 976-2 (27. og 31. gr.) | Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks |
| prEN 976-3 (27. og 31. gr.) | Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 3: Requirements and test methods for double wall tanks |
| prEN 976-4 (27. og 31. gr.) | Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 4: Transport, handling, storage and installation of double wall tanks |
| ÍST EN 977 (27. gr.) | Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids |
| ÍST EN 1993-4-2 | Eurocode 3: Hönnun stálvirkja - Hluti 4-2: Síló, geymar og rörleiðslur – Geymar |
| ÍST EN 1993-4-2/NA | Þjóðarviðauki við Eurocode 3: Hönnun stálvirkja - Hluti 4-2: Síló, geymar og rörleiðslur – Geymar |
| prEN 12917 (27. gr.) | Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Assessment of conformity to EN 976-1 and EN 976-3 |
| ÍST EN 12285-1 (27. gr.) | Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids |
| ÍST EN 12285-2 (27. gr.) | Verkstæðisframleiddir stáltankar - 2. hluti: Láréttir sívalir tankar með einfaldri eða tvöfaldri klæðningu til ofanjarðargeymslu á eldfimum og óeldfimum vatnsmengandi vökvum |
| ÍST EN 1993-4-3 | Eurocode 3: Hönnun stálvirkja - Hluti 4-3: Síló, geymar og rörleiðslur – Rörleiðslur |
| ÍST EN 14161 (33. gr.) | Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems |
| ÍST EN 1993-4-3/NA | Þjóðarviðauki við Eurocode 3: Hönnun stálvirkja - Hluti 4-3: Síló, geymar og rörleiðslur – Rörleiðslur |
| ÍST EN 858-1 (60. gr.) | Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control |
| ÍST EN 858-1/ A1 (60. gr.) | Skiljukerfi fyrir létta vökva (t.d. olíu og bensín) - 1. hluti: Grunnatriði vöruhönnunar, skilvirkni og prófunar, merking og gæðaeftirlit |
| ÍST EN 858-2 (19. og 60. gr.) | Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nomial size, installation, operation and maintenance |

VIÐAUKI III

Staðlar fyrir lagnir og olíuskiljur